| nv HENROTECH sa T : 03 / 844.53.33 F : 03 / 844.52.13 e : respircenter@henrotech.be http : www.henrotech.be | Avant 9600 |
| --- | --- |

|  | L’oxymètre de pouls Nonin 9600 est un appareil portable pour la mesure et la reproduction de la teneur en oxygène du sang et de la fréquence cardiaque . Pour adultes , enfants,bébés et nouveaux-nés en milieu hospitalier , facultés médicales et au domicile des patients . Le 9600 est conçu pour des contrôles ponctuels et pour la surveillance en continu des patients . |
| --- | --- |

Caractéristiques :

- Très façile et agréable à utiliser

- Compact et légèr

- Portable et modèle de table

- 115 heures de mémoire “données” et de “fonctions d’alarme”

- Verrouillage patient , sécurité enfants

- En option :sac de transport , trolley , divers et palpeurs

- Compatible avec le logitiel Nvision

- Aisément connectable à divers appareils externes (aussi bien digitaux qu’analogues)

Spécifications:

| gamme de mesure d’oxygène : | 0 – 100% |
| --- | --- |
| gamme de fréquence cardiaque : | 18 à 300 pulsations/minute |
| précision : | saturation d’oxygène dans le sang : 70 – 100% ± 2 chiffres fréquence cardiaque : ± 3 % ± 1 chiffre |
| écrans : | *écrans numériques :lampes signalétiques à chiffres et 3 couleurs (rouge , jaunel, vert) *histogramme pouls : 3 LED à segments en couleur |
| longueurs d’onde de mesure : | rouge : 660 nanomètres, infrarouge : 910 nanomètres |
| température ambiante : | 0°C à 50 °C |
| humidité ambiante: | 10 à 90 % non condensante |
| température de stockage : | -30°C à 50°C |
| humidité de stockage : | 10 à 95% non condensante |
| dimensions: | 11.4 x 19.0 x 13.8 cm |
| alimentation électrique : | 7.2 V accu rechargeable ou adapteur réseau 12 V DC 1.5A |

|  | Purelight SpO2 palpeurs les palpeurs réutilisables Nonin PureLight sont conçus pour applications spécifiques – approprié pour tous patients (adultes , enfants & nouveaux nés) |
| --- | --- |
|  | Purelight Flex palpeurs le système Flex Sensor de Nonin offre la façilité d’un palpeur jetable avec la qualité et la fiabilité d’un palpeur ré-utilisable |
|  | Purelight Disposable palpeurs les palpeurs jetables Flexi-Form® II de Nonin sont idéaux pour la surveillance de longue durée et dans les situations où il y a un haut risque d’ infection croisée |
|  | nVision software logitiel de gestion de données d’oxymétrie de pouls en utilisation d’oxymètres de pouls Nonin pulsoximeters dans un cadre Windows |